## Последовательностные цифровые устройства (ПЦУ)

Последовательностные цифровые устройства (ПЦУ) характеризуются тем, что выходные сигналы зависят не только от текущих значений входных сигналов, но и от последовательности значений входных сигналов, поступивших на входы в предшествующие моменты времени. Структурная схема ПЦУ показана на рисунке:

КЦУ — комбинационное цифровое устройство, ЗУ — запоминающие устройство, Т1, T2 ...ТК — ячейки памяти (триггер), т. е. ПЦУ обладают памятью.

## Триггеры

Триггер — простейшее ПЦУ, предназначенное для записи и хранения одноразрядных двоичных чисел. 
Входные триггера разделяются на информационные и управляющие. 
Информационные входы обозначаются следующим образом: 
S — вход для установки в состояние «1»;
R — вход для установки в состояние «0»;
J — вход для установки в состояние «1» в универсальном триггере;
K- вход для установки в состоянии «0» в универсальном триггере; 
Т — счётный (общий) вход; 
D — вход для установки в состояние «1» или состояние «0».

Управляющие входы обозначаются: 
V — для разрешения приёма информации (иногда обозначается буквой Е);
С — Вход синхронизации. 
Триггеры имеют 2 выхода; Q — прямой, Q — инверсный. 
Триггеры можно классифицировать по способу приёма информации, принципу построения, функциональным возможностям. 
По способу приёма информации триггеры подразделяются на асинхронные и синхронные. Асинхронные триггеры воспринимают информационные сигналы и реагируют на них в момент появления на входах триггера. Синхронные триггеры реагируют на информационные сигналы при наличии разрешающего сигнала на специальном управляющем входе С, называемом входом синхронизации. Синхронные триггеры подразделяются на триггеры со статическим и динамическим управлением по входу С. Триггеры со статическим управлением воспринимают информационные сигналы при подаче на С — вход уровня 1 (прямой С — вход). Триггеры с динамическим управлением воспринимают формационные сигналы при изменении сигнала на С — входе от 0 к 1(прямой динамический С — вход) или от 1 к 0 (инверсный динамический С — вход).
По принципу построения триггеры со статическим управлением делятся на одноступенчатые и двух ступенчатые. Одноступенчатые триггеры характеризуются наличием одной ступени запоминания информации, двухступенчатые триггеры имеют две ступени запоминания информации. Вначале информация записывается в первую ступень, а затем переписывается во вторую и появляется на выходе.
Двухступенчатый триггер обозначают через ТТ. 
По функциональным возможностям триггеры разделяются на следующие классы:

- с раздельной установкой состояния 0 и 1 (RS — триггеры);

- универсальные (JK — триггеры)

- с приемом информации по одному входу D (D-триггеры)

- со счётным входом Т (Т — триггеры).

Независимо от вида, если Q = 1 и Q = 0, то триггер находится в единичном состоянии. При Q = 0, Q = 1 состояние триггеры называется нулевым. 
Ниже приведены графические обозначения (УГО) триггеров, принятые в системе ЕСКД:

А) асинхронный RS — синхронный триггер; 
Б) синхронизируемый RS — триггер. Синхронизация производится логическим 0;
В) D — триггер, срабатывающий на передний фронт 0,1;
Г) JK — триггер, срабатывающий по фронту 1, 0;
Д) Т — триггер, срабатывающий по фронту 1, 0;
Е) двухступенчатый JK — триггер со входами разделённой установки в нулевое (R) и единичное (S) состояние. 
Функционирование триггеров описывается таблицами переходов (истинности):

«ИСХ» — означает режим хранения (исходное состояние или без изменения). 
«НЕОПР» — означает, что состояние выходов неопределённое, т. е. комбинация сигналов R = S = 1 является запрещённой. 
Вт — триггере при Т = 1 триггер переходит в инверсивное состояние Qn - 1 (счётный режим). В JK — триггере при J = K = 1 триггер переходит в инверсное состояние Qn - 1(счётный режим). Qn - 1 — состояние выхода, предшествующее появлению информационных сигналов.

## Регистры

Регистр — это последовательное логическое устройство, используемое для хранения n — разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними. Регистр представляет собой упорядоченную последовательность триггеров, число которых соответствует числу разрядов в слове (обычно от 4 до 16). На схемах регистры обозначаются буквами RG. Регистр обеспечивает выполнение следующих типичных операций:

- приём слова в регистр;

- передача слова из регистра;

- поразрядные логические операции;

- сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов;

- преобразование последовательного кода слова в параллельный и обратно;

- установка регистра в начальное состояние (сброс).

Регистры классифицируются по следующим видам:

- накопительные (регистры памяти, хранения);

- сдвигающие

в свою очередь сдвигающие регистры делятся:

- по способу ввода-вывода информации на

  - параллельные,

  - последовательные,

  - комбинированные;

- по направлению передачи информации на

  - однонаправленные

  - реверсивные

Структура параллельного регистра показана на рисунке:

Основой его являются D — триггеры. Каждый из триггеров имеет свой независимый информационный вход (D) и свой независимый информационный выход. Тактовые входы © всех триггеров соединены между собой. В результате параллельный регистр представляет собой многоразрядный, многовходовый триггер. 
D — триггеры на своих выходах повторяют значения сигналов на входах D0 — Dn (информационные входы) при действии управляющего сигнала С, т. е. осуществляется параллельный ввод входной информации в регистр. 
В стандартные серии входит несколько типов параллельных регистров, срабатывающих по фронту:

Различаются регистры количеством разрядов, наличием или отсутствием входа сброса (-R) или разрешения записи (-WE), а также типом выходных каскадов (2С или 3С) и соответственно наличием или отсутствием входа разрешения —EZ. Иногда на схемах тактовый вход С обозначается WR — сигнал записи в регистр.
Представление цифровых данных, каждому биту которых выделена отдельная линия шины, называется параллельным кодом. На рисунке показаны параллельные входной и выходной коды, передача которых осуществляется одновременно по всем выделенным линиям. Структура сдвигового регистра показана на рисунке:

В сдвиговых регистрах все триггеры соединены в последовательною цепочку (выход каждого предыдущего триггера соединён со входом D следующего триггера). Тактовые входы всех триггеров © объединены между собой. В результате такой триггер может рассматриваться как линия задержки, входной сигнал которой последовательно перезаписывается из триггера в триггер по фронту тактового сигнала С. В сдвиговом регистре цифровой код представляется временным рядом логических уровней, соответствующих значениям разрядов. Такой код называется последовательным. Каждый бит этого кода передаётся по одной и той же линии. В качестве примера приведем микросхему сдвигающего регистра и его таблицу состояний:

Микросхема К155ИР13 является универсальным восьмиразрядным реверсивным сдвигающим регистром и может работать в режимах последовательного ввода информации со сдвигом вправо или влево, параллельного ввода информации, хранения информации, сброса (установки нулей). 
Микросхема имеет следующий вход: 
D1 — D8 — для параллельного ввода информации, DR и DL — информационные входы для последовательного ввода информации при сдвиге соответственно вправо или влево, входы S1 и S0 — для выбора режима работы, R — вход сброса триггеров регистра в нулевое состояние и С — вход синхронизации. 
Сброс триггеров осуществляется при подаче логического 0 на вход R. 
При S1 = 0 и S0 = 1 осуществляется последовательный ввод информации со входа DR в первый разряд регистра со сдвигом вправо. 
При S1 = 1, S0 = 0 осуществляется последовательный ввод информации со входа DL в восьмой разряд регистра со сдвигом влево. 
При S1 = S0 = 1 осуществляется параллельная запись информации со входов D1 — D8 при воздействии положительного перепада на входе синхронизации С. 
При S1 = S0 = 0 осуществляется режим хранения информаци