# Фотоэлементы.

| Фотоэлементы и их применение |
| --- |
| Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, называют фотоэлементами. |  |
| Внешний фотоэффект |  |
| А — анод; К — катод светочувствительный; О — окошко для доступа света. Достоинства фотоэлемента: безынерционность, фототок I пропорционален световому потоку Ф. Недостатки фотоэлемента: слабый ток, малая чувствительность кдлинноволновому излучению; сложность в изготовлении, не используется в цепях переменного тока. |  |
| Применение в технике Кино: воспроизведение звука. Фототелеграф, фототелефон. Фотометрия: для измерения силы света, яркости, освещенности. Управление производственными процессами. Ф — фотоэлемент; У —усилитель; Р — электромагнитное реле; К. — катушка; Я — якорь. |  |
| Внутренний фотоэффект Изменение концентрации носителей тока в веществе и как следствие изменение электропроводности данного вещества под действием света. Фоторезистор—устройство, сопротивление которого зависит от освещенности. Используется при автоматическом управлении электрическими цепями с помощью световых сигналов и в цепях переменного тока |  |
| Вентильный фотоэффект Возникновение ЭДС под действием света в системе, содержащей контакт двух различных полупроводников. Используется в солнечных батареях, которые имеют КПД 12—16% и применяются в искусственных спутниках Земли, при получении энергии в пустыне. Принцип действия солнечной батареи: при поглощении кванта энергии hv полупроводником освобождается дополнительная пара носителей (электрон и дырка), которые движутся в разных направлениях: дырка — в сторону полупроводников p-типа, а электрон — в сторону полупроводников n-типа. В результате образуется в полупроводнике n-типа избыток свободных электронов, а в полупроводнике p-типа — избыток дырок. Возникает разность потенциалов. |  |